## Slide 1: detekcia hodu 6 hracích kociek
Lucia Korbeľová, Tomáš Iványi

## Slide 2: dataset
predpoklad: 6 kociek s tmavými bodkami na bledom podklade
validačná množina – 13 obrázkov
  Pri optimalizácii metód
testovacia množina – 12 obrázkov
  Vyhradené na testovacie účely na záver
rôzne osvetlenia, pozadie, vzdialenosť od kamery, sklon

## Slide 6: Nevýhody Segmentácie bodiek pomocou blackhat

## Slide 7: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
Vyhladenie pomocou Median Blur
  Efektívne odstráni šum bez narušenia hrán
  Nestrácame detaily bodiek na hornej stene
  Odstraňuje bodky na bočných stenách

## Slide 8: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
2. K-means clustering farebných pixelov
Obrázok do LAB farebného priestoru.
Znížime počet farieb na 3 pomocou K-means clusteringu.
Identifikujeme farbu najbližšiu k čiernej (alebo inej zvolenej farbe).
Vytvoríme masku obsahujúcu iba pixely tejto farby.

## Slide 9: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
2. K-means clustering farebných pixelov

## Slide 10: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
3. K-means clustering grayscale pixelov
Grayscale verzia masky.
Znížime počet intenzít na 7 pomocou K-means clusteringu.
Identifikujeme farbu najbližšiu k čiernej.
Získame binárnu masku obsahujúcu iba pixely tejto intenzity.
Binárnu masku obsahuje bodky a iné tmavé miesta obrazu.

## Slide 11: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
3. K-means clustering grayscale pixelov

## Slide 12: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
4. Conditional dilation
  Podmienečne dilatujeme binárnu masku na základe inej masky
  Použijeme Blackhat (55, 55) na pôvodnom vyhladenom obrázku
  Open (30, 30) na odstránenie malých objektov
  Dilatujeme masku získanú pomocou kmeans, ktorú podmieňujeme maskou získanou blackhat operáciou
  Výsledok pridáme k pôvodnej maske najtmavších miest
  Rekonštrukcia nedostatočne segmentovaných bodiek
Notes: Blackhat - ziskanie tmavych miest mensich ako 55, 55

## Slide 13: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
Notes: Blackhat - ziskanie tmavych miest mensich ako 55, 55

## Slide 14: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
5. Opening
  Štrukturálny element (10, 10) na odstránenie malých útvarov

## Slide 15: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu
6. Nájdenie kontúr a ich filtrovanie
Nájdenie kontúr v binárnom obrázku
Zisťujeme mieru circularity útvarov a filtrujeme kontúry, ktoré nie sú dostatočne kruhové (min 0.85)
Odstraňujeme kontúry, ktorých obsah sa priveľmi vzdaľuje od priemerného obsahu
https://golsteyn.com/writing/dice

## Slide 16: segmentácia bodiek na kockách pomocou K-means clusteringu

## Slide 17: Identifikácia kociek pomocou K-means clusteringu
Na polohy identifikovaných kontúr použijeme k-means clustering na nájdenie centrá 6 zhlukov bodiek
Centrá predstavujú polohy kocky

## Slide 18: Identifikácia kociek pomocou K-means clusteringu

## Slide 19: Výsledky pre rôzne parametre k-means algoritmu
k farebný k-means | k grayscale k-means | Median blur size | Veľkosť SE open | Presnosť na testovacej množine | Presnosť na všetkých dátach | Celkový počet zle detegovaných kociek | Celkový odchýlka detegovanými hodov kociek
3 | 7 | 39 | (20, 20) | 87.5% | 88.66% | 17 | 23
2 | 8 | 41 | (30, 30) | 76.38% | 76% | 36 | 41
2 | 7 | 41 | (30, 30) | 75% | 84.67% | 23 | 27
3 | 8 | 41 | (30, 30) | 63.88% | 74.67% | 38 | 45
2 | 7 | 39 | (20, 20) | 80.55% | 82% | 27 | 32

## Slide 20: Porovnanie Výsledkov Jednotlivých metód
Metóda | Presnosť na testovacej množine | Presnosť na všetkých dátach | Celkový počet zle detegovaných kociek | Celkový odchýlka detegovanými hodov kociek
K-means segmentácia bodiek, K-means nájdenie kociek | 87.5% | 88.66% | 17 | 23